## Slide 1: Получение пучков нейтронов

## Slide 2: Нейтроны
Быстрые: E > 1 эВ; E > 0.1 МэВ; E > 1 МэВ (зависит от определения и задачи)
Медленные: E < 1 эВ
Эпитепловые: 0.025 < E < 1 эВ
Горячие: E ≈ 0.2 эВ
Тепловые: Е ≈ 0.025 эВ
В нейтронной физике главным образом используются нейтроны с энергиями от 10-7 эВ до 107 эВ
Холодные: 5·10-5 эВ < E < 0.025 эВ
Очень холодные: 2·10-7 эВ < E < 5·10-5 эВ
Ультра холодные: E < 2·10-7 эВ
Сплошной спектр: 0.01 МэВ < E < 25 МэВ
Резонансные: 1 эВ < E < 0.01 МэВ
Низкой энергии: E < 1 эВ

## Slide 3: Малогабаритные источники нейтронов
Спонтанное деление:
252Cf , 107 – 109 1/сек
Реакция (α,n) на легких ядрах:
9Be(α,n) – 226RaBe, 210PoBe, 239PuBe, 241AmBe,
106 – 108 1/сек
Реакция (γ,n):
9Be + photon (E > 1.7 MeV) → n + 2 4He,
D + photon (E > 2.26 MeV) → n + p;
Небольшие ускорители:
D + D → n (2.5 MeV) + 3He, 1010 1/сек,
D + T → n (14.1 MeV) + 4He, 1012 1/сек.

## Slide 4: Источники нейтронов «средних» размеров
Ускорители лёгких ионов: Н, D, T;
Ускорители электронов 10 – 40 MэВ (фотонейтроны).

## Slide 5: Крупногабаритные источники нейтронов
Ядерные реакторы;
Ядерные, термоядерные взрывы;
Ускорители высоких энергий;
Вспышки сверхновых.

## Slide 6
по типу реакции:
на медленных нейтронах,
на быстрых нейтронах,
термоядерные реакторы,
радиоизотопные генераторы,
реакторы, ведомые ускорителем.
по теплоносителю:
вода,
газы (He, N2, CO2),
расплавы солей,
расплавы металлов (Na, Pb, Bi).
Ядерные реакторы, классификация:
по материалу замедлителя:
лёгкая вода,
тяжёлая вода,
графит
расплавы солей (LiF, BeF2),
расплавы металлов (Pb-Bi-BeO).
по структуре:
гомогенные,
гетерогенные.
БН-350
ВВЭР-1000
РБМК-1000

## Slide 7
по составу топлива:
металлы чистые,
металлы – смеси,
окислы,
карбиды.
по фазовому состоянию топлива:
твёрдые,
жидкие,
газообразные.
по назначению:
энергетические,
изотопные (бридеры),
исследовательские.
по периодичности действия:
стационарные,
импульсные.
Ядерные реакторы, классификация:

## Slide 8: Мгновенные нейтроны деления
Ядро | 233U | 235U | 239Pu
k | 131 | 129 | 133
N(T) ~ E1/2 e(-E/k),
где E - кинетическая энергия (МэВ)

## Slide 9: Мгновенные нейтроны деления
235U(n,f)

## Slide 10: Запаздывающие нейтроны
Образование запаздывающих нейтронов: E* – энергия возбуждения ядра (A,Z+1); B(n) – энергия отделения нейтрона в ядре (A,Z+1).
Испускание запаздывающих нейтронов при распаде 87Br.
Практически сразу же после открытия процесса деления было обнаружено, что небольшая часть нейтронов испускается не в момент деления, а с запаздыванием примерно в 1 минуту. β--распад ядер (A,Z), образующихся в результате деления приводит к образованию дочерних ядер (A,Z+1) в возбужденных состояниях с энергией больше энергии отделения нейтрона. Распад этих состояний может происходить с эмиссией нейтронов.
Запаздывающие нейтроны составляют менее 1 % испускаемых нейтронов деления, однако, несмотря на столь малый выход, играют огромную роль в ядерных реакторах. Благодаря большому запаздыванию такие нейтроны существенно (на 2 порядка и более) увеличивают время жизни нейтронов одного поколения в реакторе и тем самым создают возможность управления самоподдерживающейся цепной реакцией деления.
Энергия запаздывающих нейтронов в среднем примерно 0,5 МэВ.

## Slide 11: Стационарные исследовательские ядерные реакторы
Реактор | Мощность, МВт | Поток х1014, нейтр..см-2.с-1
HFR-ILL, Гренобль, Франция | 58 | 15
HFBR, Брукхейвен, США | 60 | 9
FRM II, Мюнхен, ФРГ | 20 | 8
NRU, Чок-Ривер, Канада | 135 | 3
ORPHEE, Сакле, Франция | 14 | 2.5
Dhruva, Бомбей, Индия | 100 | 2
1942 г. Э. Ферми, первый ядерный реактор
1965 г. в Брукхэйвене создан реактор для пучковых исследований
Сегодня в мире работает несколько десятков исследовательских реакторов.

## Slide 12: Реакции (n,f), (n,γ), (n,n), (n,n`) на 235U и 238U
Сечение деления 235U тепловыми нейтронами σft= 586 б,
238U тепловыми нейтронами не делится
Сечение деления 235U и 238U быстрыми нейтронами порядка 1-2 б
При столкновении нейтрона с тяжелым ядром всегда возможен радиационный захват нейтрона (n,γ).
Этот процесс будет конкурировать с делением и тем самым уменьшать коэффициент размножения!

## Slide 13: Изотопные ядерные реакторы
 | HFIR, Oak Ridge | СМ-3, Димитровград
Мощность | 85 МВт | 100 МВт
Плотность потока тепловых нейтронов | 2.5·1015 см-2с-1 | 5.0·1015 см-2с-1
Размер активной зоны | Ø 380 мм | 420×420 мм
Высота активной зоны | 610 мм | 350 мм
Размер ловушки | Ø 130 мм | 140×140 мм
Объём ловушки | 8.1 л | 6.9 л
Топливо | 235U | 235U
Замедлитель | Be | Be
Используются для наработки изотопов, применяемых в различных областях. Наиболее широко используются для производства ядерных оружейных материалов (239Pu).

## Slide 14: Изотопные реакторы
HFIR, ORNL, Oak Ridge, USA, 85 MW
CM-3, НИИАР, Димитровград, РФ, 100 MВт

## Slide 15: Производство трансурановых изотопов
94
95
96
Pu246
β-
Pu245
β-
Pu244
α
Pu243
β-
Pu242
α
Pu241
β-, (n,f)
Pu240
α
Pu
Am246
β-
Am245
β-
Am244
β-
Am243
α
Am242
β-,EC,(n,f)
Am241
α
Am
Cm250
α, β-,SF
Cm249
β-
Cm248
α, SF
Cm247
α, (n,f)
Cm246
α
Cm245
α, (n,f)
Cm244
α
Cm243
α, (n,f)
Cm242
α
Cm
Bk251
β-
Bk250
β-
Bk249
β-
Bk
97
Cf254
α, SF
Cf253
β-, (n,f)
Cf252
α, SF
Cf251
α (n,f)
Cf250
α
Cf249
α, (n,f)
Cf
98
Es255
β-
Es254
α, β-,EC
Es
99
Fm257
α, (n,f)
Fm256
SF
Fm255
α
Fm254
α
Fm
100
Es253
α
Ядерные взрывы
Реакторы

## Slide 16: Нейтронная ловушка в HFIR

## Slide 17: Нейтронная ловушка в СМ-3

## Slide 18: Реактор ПИК, Гатчина, РФ (Проект: Ю.В. Петров и К.А. Коноплёв, 1976)

## Slide 19: Прерыватель Ферми
Для использования времяпролетной методики на стационарных реакторах устанавливаются прерыватели.
Первый прерыватель служит для получения импульсного пучка.
Второй, установленный на некотором расстоянии от первого - для его монохроматизации.
Механический фильтр нейтронного пучка с временной фокусировкой. Конфигурация каналов может быть подобрана таким образом, чтобы нейтроны, излученные в определенный интервал времени, могли проходить через каналы фильтра, остальные же поглощались

## Slide 20: Импульсные реакторы
Самогасящиеся;
Периодические;
Бустеры и супербустеры;
Ядерные и термоядерные взрывы.
В данных реакторах цепная реакция развивается на мгновенных нейтронах. С помощью модуляторов реактивности реактор на короткий промежуток времени (от ~10-4 с до нескольких секунд) переводится в надкритическое состояние (k > 1). В реакторе быстро развивается цепная реакция деления. Затем реактор переводится в подкритическое состояние (k < 1) и процесс затухает. В результате генерируются импульсные нейтронные потоки большой интенсивности.

## Slide 21: Ядерный гомогенный урановый апериодический реактор «ЯГУАР», г. Снежинск
Энергия в импульсе ~ 30 МДж
Количество нейтронов в импульсе ~ 1018
Длительность импульса ~ 1 мс
Поток тепловых нейтронов ~ 1018 1/(см2с)
Частота импульсов – 2 – 5 1/сутки
При генерировании импульса делений осуществляют синхронное перемещение двух импульсных стержней (ИС). Стержни можно перемещать независимо друг от друга.
Топливная композиция активной зоны (АЗ) реактора ЯГУАР представляет собой высококонцентрированный раствор соли сульфата уранила в обычной воде с небольшим количеством соли кадмия. Конструкция корпуса АЗ выполнена таким образом, что топливный раствор во время импульса делений имеет возможность двигаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

## Slide 22
Параметры
Активная зона
Основной подвижный отражатель
Подвижный отражатель
Топливо PuO2
Объём активной зоны 22 дм3
Охлаждение жидкий Na
Средняя мощность 2 МВт
Импульсная мощность 1500 MВт Частота повторения 5 с-1
Средний поток 8·1012 n/см2/с
Импульсный поток 5·1015 n/см2/с
Длительность импульса
(быстр. / тепл.) 215 / 320 мкс
Число каналов 14
Импульсный быстрый реактор ИБР-2

## Slide 23
Импульсный быстрый реактор ИБР-2

## Slide 24: ИБР-2

## Slide 25: Исследовательские реакторы в РФ

## Slide 26
Получение нейтронов в ядерных взрывах
Взрыв 20 кT = 8.36∙ 1013 Дж → 2·1024 делений;
Nf = en-1 → n = 56 → Т = 336 ns,
последние 18 ns → 90 % нейтронов;
Термоядерный взрыв: 50 ns;
Полное время: < 100 ns;
Поток нейтронов: 1.2∙1024 n∙cm-2
Эффективность сбора продуктов: 10-8 ÷ 10-9!
"Fat Man”, 21 kT

## Slide 27: Потоки нейтронов от сверхновых
Эта Киля – это двойная звезда-гипергигант в созвездии Киля с совокупной светимостью компонент более чем в 5 миллионов раз превосходящей солнечную светимость. Находится на расстоянии в 7500 световых лет. Как ожидается, в астрономически близком будущем (несколько десятков тысячелетий) она станет сверхновой.
Исходные элементы:
Fe, Pb, U;
Поток нейтронов:
1034 ÷ 1045 n∙cm-2;
Поток γ-квантов;
Время взрыва:
0.1 ÷ 1000 sec;
Расширение;
Сечения реакций:
(n,γ), (n,f), (n,X),
(γ,f), (γ,X), … (ν,X)

## Slide 28: Термоядерные реакции
Зависимость эффективных сечений реакции слияния от энергии дейтрона
− реакции слияния (синтеза) лёгких ядер, протекающие при высоких температурах. Избыточная суммарная энергия связи нуклонов при этом освобождается в виде кинетической энергии продуктов реакции. Название “термоядерные реакции” отражает тот факт, что эти реакции идут при высоких температурах (>107–108 К), поскольку для слияния лёгкие ядра должны сблизиться до расстояний, равных радиусу действия ядерных сил притяжения, т.е. до расстояний ≈10-13 см. Преодолеть кулоновское отталкивание могут лишь ядра, летящие навстречу друг другу с большими скоростями, т.е. входящие в состав сильно нагретых сред, либо специально ускоренные.

## Slide 29: Термоядерные реакции
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) - проект международного экспериментального термоядерного реактора типа токамак
Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция
Окончание постройки - 2025 ?

## Slide 30: Термоядерные реакции
Дейтерид лития-6 (6LiD) — твёрдое вещество, которое позволяет хранить дейтерий (в свободном виде газ) при обычных условиях. Второй его компонент - 6Li - сырьё для получения трития.

## Slide 31: National Ignition Facility 2009 (Livermore, USA)
192 лазера,
Мощность: 500 ТВт,
Импульс: 2 МДж,
Длительность: 1 нс,
Разброс: 30 пс,
Потребляемая мощность: 330 МДж,
Генерируемая мощность: 20 МДж.
D + T → 4He + n + 17,6 МэВ
Капсула из смеси D и T

## Slide 32: Нейтронные генераторы
En = 2.5 МэВ
En = 14.2 МэВ
d(d,n)3He
t(d,n)4He
1010 ÷ 1014 n/s
Энергия этих реакций заметно больше энергии ускоряемых частиц, поэтому нейтроны вылетают из мишени почти с одинаковыми энергиями.

## Slide 33: Получение нейтронов на ускорителях
Реакции:
d(X,p)n,
d(t,4He)n,
9Be(p,n)10B,
9Be(d,n)9B,
7Li(p,n)7Be,
7Li(d,n)8Be
d(t,4He)n
По мере роста энергии дейтронов, кинематический разброс энергий нейтронов возрастает, соответственно труднее добиться моноэнергетичности нейтронов.
С ростом энергии падает и выход нейтронов.

## Slide 34: IFMIF - The International Fusion Materials Irradiation Facility [Design Concept]
Ион | D+
Число ускорителей | 2
Ток пучка | 2×125 мА
Энергия | 40 МэВ
Мощность пучка | 10 МВт
Мишень | Жидкий Li
Пятно пучка | 25×5 см
Поток нейтронов | 1017 n/s
Запуск | ???

## Slide 35: Нейтронные источники на фото-ядерных реакциях
При энергии электронов > 100 МэВ выход нейтронов практически перестает увеличиваться.
Имульсные источники нейтронов на базе электронных ускорителей впервые начали создаваться в 50-е годы в Харуэлле (Великобритания).
Нейтроны получаются в результате фотонейтронных реакций (γ,xn) от тормозного излучения электронов, падающих на мишень-конвертер из тяжелых ядер.

## Slide 36: Микротрон МТ-25
Энергия электронов: 4 ÷ 25 МэВ;
Ток пучка: 25 мкА;
Поток нейтронов: 1012 н/с;
Потребляемая мощность: 20 кВт.

## Slide 37: Oak Ridge Electron Linear Accelerator Pulsed Neutron Source (ORELA)
Энергия электронов – 180 МэВ;
мишень – тантал;
мощность на мишени – 60 кВт;
длительность импульса – 2 – 30 нсек;
выход нейтронов – 1011 н/имп, 1014 н/с., 5×1018 н/с.
энергия нейтронов от 10-3 до 108 эВ;
частота повторения – 10 – 1000 Гц.
The neutrons are generated via photo-nuclear reactions from the photons produced by electrons slowing down in a tantalum target.

## Slide 38: Источник резонансных нейтронов – бустер «ИРЕН», ОИЯИ
Линейный электронный ускоритель ЛУЭ-200:
длительность импульсов 250 нс,
частоту следования импульсов 150 Гц, энергию электронов 200 МэВ.
Мишень-конвертер - вольфрам.
Конвертер окружает оболочка из 239Pu в состоянии глубокой подкритичности.
Длительность нейтронного импульса 400 нс, Интегральный выход нейтронов 9.1014 н/c.

## Slide 39: Источник резонансных нейтронов «ИРЭН»
Установка предназначена для проведения экспериментов, где требуется спектроскопия нейтронов в диапазоне энергий от 0,1 эВ до сотен кэВ. Работа системы основана на конверсии электронного пучка ЛУЭ-200 на вольфрамовой мишени в первичные нейтроны и дальнейшего их размножения в подкритической активной зоне.

## Slide 40: Нейтронные источники на реакциях скалывания (spallation)
Высокоэнергетичный протон попадает в ядро, последовательно взаимодействует с его нуклонами, передавая им часть своей энергии. Получившие энергию нуклоны, взаимодействуют с другими нуклонами. В результате такого внутриядерного каскада, энергия налетевшего протона перераспределяется по все большему количеству нуклонов ядра и через некоторое время образуется составное ядро. Часть нуклонов в процессе развития внутриядерного каскада вылетает из ядра. Такой процесс называется скалыванием или выбиванием (spallation, knock out).
Выход нейтронов на толстых мишенях

## Slide 41: SINQ: The Swiss Spallation Neutron Source 1996 (PSI, Switzerland)
В источнике нейтронов SINQ пучок протонов (со скоростью около 80% скорости света / 590 МэВ) из ускорителя PSI попадает в свинцовую мишень. Протон вносит большую энергию в ядро свинца и далее происходит испарение от 10 до 20 нейтронов.
Поток нейтронов: 1014 n/см2с

## Slide 42: Spallation Neutron Source ORNL 2017 (Oak Ridge, USA)
Энергия протонов – 1 ГэВ;
Мощность пучка – 1.5 МВт;
Ток на мишени – 1.5 мА;
Частота повторения – 60 Гц;
Число каналов – 24;
Длительность импулься – 700 нсек.
Мишень – Hg
4.8x1016 n/s (!)

## Slide 43: European Spallation Source (2025?, Lund, Sweden)
Установка будет состоять из линейного ускорителя, в котором протоны ускоряются и сталкиваются с вращающейся вольфрамовой мишенью, охлаждаемой гелием, генерируя интенсивные импульсы нейтронов.
5 MW, Ep = 2 GeV, 11 t W, 1018 n/s (!)

## Slide 44: Электроядерный ториевый цикл
Впервые предложен Э. Лоуренсом в 1948 г., повторно К. Рубиа в 1995 г.
Трансмутация 232Th в 233U при захвате нейтрона,
Конвертер из жидкого свинца,
Реактор «съедает» собственные отходы,
Активная зона работает 5 – 10 лет без замены,
Запасов тория хватит на 1000 лет.
Для инициализации топливного цикла требуются дополнительные расщепляющиеся материалы или источник нейтронов.

## Slide 45: Схема получения энергии в ториевом цикле
Мощность ускорителей | 30 МВт | Тепловая мощность | 1500 МВт
Мощность пучка | 15 МВт | Электрическая мощность | 625 МВт
Нейтроны для поддержания процесса деления, получают при помощи ускорителя частиц, который производит нейтроны путем реакций скалывания или фотоделения. Нейтроны активируют торий, что позволяет добиться деления без необходимости делать реактор критическим.

## Slide 46: Мощные источники нейтронов

## Slide 47: Neutron sources (North America)
  Spallation Neutron Source (SNS)
  Intense Pulsed Neutron Source (IPNS)
  Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)
  University of Missouri Research Reactor Center (MURR)
  High Flux Isotope Reactor (HFIR)
  Canadian Neutron Beam Centre (CNBC)
  Indiana University Cyclotron Facility (IUCF)

## Slide 48: Neutron sources (Asia and Australia)
  ISSP Neutron Scattering Laboratory, Tokai, Japan;
  JAEA Research Reactors, Tokai, Japan;
  KENS Neutron Scattering Facility, Tsukuba, Japan;
  Hi-Flux Advanced Neutron Application Reactor, Korea;
  Bragg Institute, ANSTO, Australia;
  The China Spallation Neutron Source (CSNS), Dongguan, China.

## Slide 49: Neutron sources (Europe)
  ISIS-Rutherford-Appleton Laboratories, United Kingdom
  Institut Laue-Langevin, Grenoble, France
  Leon Brillouin Laboratory, Saclay, France
  Hahn-Meitner Insitute, Berlin, Germany
  GKSS Geesthacht, Germany
  Jülich Center for Neutron Science, Germany
  FRM-II, Munich, Germany
  KFKI, Hungary
  RID, Delft, The Netherlands
  SINQ, Paul Scherrer Institut (PSI), Switzerland
  Frank Laboratory of Neutron Physics, Dubna, Russia
  St. Petersburg Neutron Physics Institute, Gatchina, Russia

## Slide 50: Поглотитель пучка
Поглощение неиспользованного пучка;
Выключение циклических ускорителей;
LHC: 725 MJ/90 µs = 8 TW (!)
Нейтроны, наведённая активность, тепло, разрушение материалов;
Биологическая защита;
Защита аппаратуры;
SPS
beam dump
LHC
beam dump