## Slide 1: Идентификация продуктов ядерных реакций

## Slide 2: Идентификация заряжённых частиц
В экспериментах по исследованию структуры ядер и механизмов ядерных реакций почти всегда необходимо не только измерять энергию частиц, но и идентифицировать их.
По мере роста энергии и массы бомбардирующих частиц растёт число открывающихся каналов реакций, а соответственно и набор образующихся ядер. Проблема надежной идентификации продуктов реакций особенно остро стоит в физике тяжёлых ионов.
Параметры идентификации:
Масса;
Заряд;
Свойства распада;
Время жизни;
Функции возбуждения.

## Slide 3: Методы идентификации:
Анализ кинематики реакции;
Анализ энергетического баланса;
Сепараторы;
Генетически связанные цепочки распадов;
Перекрёстные реакции;
Форма функции возбуждения;
Масс-анализаторы;
Ge-γ(х)- детекторы;
E-t – метод;
ΔE-E – метод;
Анализ формы импульса детектора;
Анализ кривой Брэгга;
Радиохимические методы;
Дочерние продукты.

## Slide 4: Анализ кинематики реакции (2V-2E)

## Slide 5: On-line сепарация
Beam
Target
Separator
Focal plane detector
Beam stop

## Slide 6: SHIP, GSI, Germany

## Slide 7
Separator for Heavy ELement Spectroscopy (SHELS)
ЛЯР, ОИЯИ

## Slide 8: Фокальные детекторы
Time-of-flight
«Главный»
детектор
«Дополнительные»
детекторы: x, γ-, n, …

## Slide 9: Время-пролётные детекторы SHELS
Временное разрешение: 300 пс (FWHM)

## Slide 10: Время-пролётные детекторы SHIP

## Slide 11: Фокальный детектор
Position resolution: ±0.5 mm
Energy resolution: 15 кeV (FWHM)

## Slide 12: Экспериментальная методика

## Slide 13: Корреляция «Позиция – Время»

## Slide 14
Новые элементы (холодное слияние)
107 – Bh 108 – Hs 109 – Mt
110 – Ds 111 – Rg 112 - Cn

## Slide 15: Функции возбуждения
50Ti, 54Cr, 58Fe, 64Ni, 70Zn
+ 208Pb

## Slide 16
Авторы открытия элемента 112 (1996)

## Slide 17
2015

## Slide 18
A/Z | Установка | Лаборатория | Публикация
283112 | SHIP | GSI Darmstadt | Eur. Phys. J. A32, 251 (2007)
283112 | COLD | PSI-FLNR (JINR) | NATURE 447, 72 (2007)
286, 287114 | BGS | LBNL (Berkeley) | P.R. Lett. 103, 132502 (2009)
288, 289114 | TASCA | GSI – Mainz | P.R. Lett. 104, 252701 (2010)
292, 293116 | SHIP | GSI Darmstadt | Eur. Phys. J. A48, 1, (2012)
Подтверждения
(2007-2012)

## Slide 19
Перекрёстные реакции

## Slide 20
GABRIELA - Gamma Alpha Beta Recoil Investigation with the Electromagnetic Analyser
Ge-γ(х)- детекторы
GAMMASPHERE

## Slide 21
Эксперименты
174Yb(40Ar,4n)210Ra
210Ra → 206Rn
α

## Slide 22: Идентификация на основе измерений энергии и времени пролета (E-t-метод)
Для нерелятивистских частиц время пролета связано с кинетической энергией соотношением
где tf - время пролета в наносекундах, d - пролетная база в метрах, A - массовое число частицы в атомных единицах массы, E - кинетическая энергия частицы в МэВ.
tf(ns)=72.3∙d(m)

## Slide 23: Идентификация на основе измерений энергии и времени пролета (E-t-метод)
Зависимость времени пролета от энергии частиц с разными массами.
Одновременно измеряя энергию и время пролета можно провести идентификацию частиц по массам, измеряя двумерные распределения энергия - время пролета.
Ионы, имеющие близкие массы, но разные заряды, естественно различаться не будут.

## Slide 24: E – ToF – распределение 252No (48Ca + 206PbS)
TOF / channel
E / MeV

## Slide 25: Измерение масс TOF - CLTD

## Slide 26: Идентификация на основе измерений удельных потерь энергии и полной энергии (ΔЕ-E-метод)
Этот метод является основным при исследовании реакций с легкими ионами (1Н, 2Н, 3Н, 3Нe, 4Нe). В нем используется телескоп детекторов, состоящий из тонкого прострельного детектора ΔE и детектора полного поглощения энергии E. (В качестве ΔE-детектора используют тонкие кремниевые детекторы, а также ионизационные камеры и пропорциональные счетчики, в качестве детектора полного поглощения - кремниевые детекторы или детекторы из сверхчистого германия HpGe). Потери энергии в ΔE детекторе:
ΔE = (dE/dx)d,
где dE/dx - удельные потери энергии в прострельном детекторе, d - его толщина.

## Slide 27: Идентификация на основе измерений удельных потерь энергии и полной энергии (ΔE-E-метод)
ΔE-E распределение
Проекция сечения E = const. на ось ΔE.

## Slide 28: Идентификация на основе измерений удельных потерь энергии и полной энергии (ΔE-E-метод)
Формулу для удельных потерь Бете-Блоха в нерелятивистском случае, пренебрегая слабо зависящим от энергии логарифмическим членом, можно записать в виде:
~ kAZ2/E, | 
где k - коэффициент, не зависящий от массового числа A и заряда Z частицы. AZ2 носит название параметра идентификации.
Величина сигнала ΔE~ kAZ2/E, сигнала Е-канала ~ E.
На плоскости ΔE-E распределение отображается семейством гипербол, каждая из которых соответствует частице (нуклиду) с определенным значением массового числа и заряда.

## Slide 29: Идентификация на основе измерений удельных потерь энергии и полной энергии (ΔE-E-метод)
Ширина распределений определяется не только шумами детекторов и электроники, но и другими факторами, среди которых следующие:
Статистические флуктуации потерь в тонких детекторах.
Неоднородность толщины ΔE-детектора, которая приводит к разбросу потерь энергии в нем и в Е детекторе.
Разброс пробегов и потери энергии в мертвых слоях детекторов.
Флуктуации величины заряда. Средний заряд иона Zэф при прохождении ΔE детектора совпадает с атомным номером Z только у самых легких ионов. По мере роста Z и/или уменьшения энергии различие между Z и Zэф возрастает. Для тяжелых ионов влияние этого эффекта на разрешение может быть заметно больше, чем влияние статистических флуктуаций потерь.

## Slide 30: Идентификация с помощью магнитного анализа
Из уравнения движения частицы в магнитном поле:
(A/q2) = E/(BR)2,
где А - массовое число иона, q - его заряд, Е - кинетическая энергия иона, В - напряженность магнитного поля, R - радиус кривизны иона в магнитном поле, следует, что фиксируя B и R в магнитном спектрометре и одновременно измеряя кинетическую энергию E, можно определять отношение массового числа к квадрату ионного заряда, т.е. производить идентификацию.

## Slide 31: Идентификация с помощью магнитного анализа
Недостатком такой системы является ее низкая эффективность. В детектор попадают частицы из очень узкого энергетического диапазона. Для того чтобы снять весь спектр, необходимо неоднократно менять напряженность магнитного поля. Этот недостаток можно частично преодолеть, поставив в фокальную плоскость позиционно-чувствительные детекторы.
Другой недостаток заключается в том, что не происходит разделения изотопов с близкими значениями A/q2, например изобар соседних элементов, находящихся в одинаковых зарядовых состояниях.
Преодолеть этот недостаток позволяет объединение магнитного анализа с ΔE-E-методом. Вырождение по изобарам с одинаковыми ионными состояниями здесь снимается, т.к. величина удельной ионизации зависит не от ионного заряда, а от среднего заряда иона Zэф.

## Slide 32: Идентификация с помощью магнитного анализа
Схема магнитного анализа в сочетании с ΔE-E-методом.
ΔE-E распределение после магнитного анализа

## Slide 33: “TOF-позиция” – распределения ядер 198Po из реакции 164Dy(40Ar,6n) A=198±1

## Slide 34: Анализ формы импульса

## Slide 35: Использование кривой Брегга для идентификации частиц
Кривая зависимости удельных ионизационных потерь энергии от пробега (кривая Брегга) - "визитная карточка" для заряженной частицы.
В начале 80-х было предложено использовать ее для идентификации частиц. Для реализации этой идеи были созданы соответствующие ионизационные камеры.
Измерения кривой Брегга в газовой среде позволяют получить следующие характеристики частицы: энергию Е, пробег R, удельные потери dE/dx и амплитуду брегговского пика ABP (удельные потери в максимуме кривой Брегга).
Существует два способа идентификации частиц, основанных на измерениях характеристик кривой Брегга. В первом траектория частиц перпендикулярна электродам ионизационной камеры, во втором - параллельна.

## Slide 36: Передача энергии радиации веществу
Зависимость тормозной способности биологической ткани для протонов с начальной энергией 400 Мэв от глубины проникновения протонов в слой вещества. Численные значения над кривой - энергия протона (в МэВ) на различной глубине проникновения. В конце пробега - пик Брэгга.

## Slide 37: Ионизационная камера с электродами, перпендикулярными траектории частицы Bragg Curve Spectroscopy (BCS)
Распределение электронной плотности вдоль трека частицы соответствует кривой Брегга (зеркальное отображение).

## Slide 38: Использование кривой Брегга для идентификации частиц
Двумерное распределение Е-ABP
Ионы, с разными энергиями, но с одинаковыми зарядами, испытывают приблизительно одинаковые удельные потери в области брегговского пика. Область ABP = const определяется расстоянием между сеткой Фриша и анодом и соответственно связанной с ним постоянной времени формирующих цепей усилителя.

## Slide 39: Ионизационная камера с электродами, параллельными траектории частицы Range Sensitive Telescope Detector (RST)
Чувствительный к пробегу телескоп детекторов
Двумерное распределение V1(V2). Идентифицируются 6Li, 9Be, 10B, 12C, 14N и 16O.
В случае резистивного анода сигналы V1 и V2 снимаются с его противоположных концов. Если пробег частицы R больше длины ионизационной камеры L, то она работает как ΔE-детектор. Суммарный сигнал пропорционален энергетическим потерям в камере (ΔE = k[V1 + V2]). Если R < L система работает в другом режиме. Заряд, который попадает на его сегмент dx, пропорционален величине ионизационных потерь. Сигналы V1 и V2 используются для идентификации.

## Slide 40
Z ≈ 26
Z = 90 ± 4
6 October 1966
14.5 h,
4.5 m2, 4 g/cm2
Z ≥ 21, N ≈ 2×105

## Slide 41
115
288
R
10.46 MeV
125 ms
1
a
113
284
9.75 MeV
5.2 s
Mt
276
3
a
9.71 MeV
1.03 s
Bh
272
4
a
0.69 s
111
28
0
2
a
10. MeV
00
23.1 hr
SF
205 MeV
Цепочка распадов до 268Db зарегистрированная на газонаполненном сепараторе в реакции 243Am + 48Ca
14.14 s
5
a
9.02 MeV
Db
268

## Slide 42: Облучение мишени 243Am ионами 48Ca

## Slide 43: Снятие тонкого слоя с Cu-сборника (100÷150 мг Cu)

## Slide 44: Детектор спонтанного деления

## Slide 45: Полная кинетическая энергия сколков (Total Kinetic Energy)

## Slide 46: Распределение TKE при спонтанном делении 252Cf и 268Db

## Slide 47: Среднее число мгновенных нейтронов при спонтанном делении 268Db

## Slide 48
Target (238U, 242Pu;  1 mg/cm2)
Beam (48Ca; 233-239 MeV)
SiO2-Filter
Ta metal
850°C
Quartz column
Cryo On-line Detector (COLD)
Carrier gas He/Ar (70/30)
Capillary with 2 s transport time
(32 pairs PIN diodes, one side gold covered)
Hg
Loop
Temperature gradient: 35°C to – 184 °C
T
l
Rn
Химия элементов 112 & 114
112
Recoil chamber
Quartz inlay

## Slide 49
Element 112 is a metal – like Hg?
room temperature

## Slide 50
Селективная лазерная ионизация продуктов реакций
Метод основан на избирательной ионизации одного из изотопов электромагнитным излучением. Избирательность ионизации основана на резонансном (узкополосном) поглощении света атомами, разные изотопы имеют разный спектр поглощения излучения. Это значит что можно подобрать такие параметры облучения при которых преимущественно ионизируются атомы заданного изотопа. Дальше ионизированные атомы могут быть отделены, например, в магнитном поле