## Slide 1: Конкретный эксперимент

## Slide 2: План
Постановка задачи;
Изучение литературы;
Выбор реакции;
Выбор энергии и частицы;
Оценка параметров продуктов;
Оценка пригодности сепаратора;
Выбор мишени;
Оценка продолжительности эксперимента;
Радиационная безопасность;
Подгонка энергии;
Контроль энергии;
Настройка сепаратора;
Калибровка установки;
Идентификация продуктов ядерных реакций;
Накопление данных;
Обработка данных;
Написание статьи.

## Slide 3: Изучение литературы

## Slide 4: Выбор реакции
R. Bass, Nuclear reactions with heavy ions, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1980.
P. Möller, J.R. Nix, and W.J. Swiatecki Atomic Data Nucl. Data Tables 59, 185(1995)
P. Möller, A.J. Sierk, T. Ichikawa, H. Sagawa Atomic Data Nucl. Data Tables 109, 1(2016)
Базы данных: http://www.oecd-nea.org/janis

## Slide 5: Выбор реакции
Реакция | Мс | EB | E* | EC
9Be+257Fm | 266 | 48.2 | 36.1 | 1.6
11B+254Es | 265 | 59.6 | 39.0 | 2.5
14C+249Cf | 263 | 70.7 | 34.7 | 3.8
16O+248Cm | 264 | 93.3 | 44.0 | 5.6
22Ne+242Pu | 264 | 114.5 | 45.3 | 9.5
26Mg+238U | 264 | 135.7 | 47.1 | 13.4
36S+226Ra | 262 | 177.9 | 43.9 | 24.4
50Ti+210Pb | 260 | 239.9 | 28.4 | 46.1
94Kr+170Er | 264 | 394.3 | 26.1 | 140.4
104Ru+150Nd | 254 | 469.6 | 23.2 | 192.3
132Sn+136Xe | 268 | 546.3 | 0.6 | 269.1

## Slide 6: Возможные реакции для синтеза элемента 117
Reaction | Mcn | σ(3n) fb
55Mn+238U | 293 | 0.4
50Ti+243Am | 293 | 20
48Ca+249Bk | 297 | 1000
Nuclear reaction video: http://nrv.jinr.ru/nrv/

## Slide 7: Экспериментальные и теоретические сечения реакции 64Ni + 208Pb → 271Ds + 1n

## Slide 8
8
Сверхпроводящие 18 ГГц ЭЦР источники ионов
DECRIS-SC1
DECRIS-SC2
Notes: 8

## Slide 9: У400 циклотрон ЛЯР ОИЯИ

## Slide 10: Линейный ускоритель UNILAC (GSI)

## Slide 11
Специализированный циклотрон ДЦ280

## Slide 12: Мишенные изотопы
Изотоп | Обогащение % | Изотоп | Обогащение %
232Th | 100 | 244Pu | 98.6
233U | - | 243Am | 99.9
238U | 99.3 | 245Cm | 98.7
237Np | 99.3 | 248Cm | 97.4
239Pu | - | 249Bk | >95
240Pu | 99.8 | 249Cf | 97.3
242Pu | 99.98 | 251Cf | 36

## Slide 13: Изотопные реакторы
HFIR, ORNL, Oк Ридж, США, 85 MВт
CM-3, ИАР, Димитровград, РФ, 100 MВт

## Slide 14: Мишени: наличие материала 22 мг 249Bk, ≈ 1 M$, 1 год работы реактора HIFR ORNL

## Slide 15: Мишени: конструкция
ø5 cм
ø10 cм
ø30 cм
ø100 cм →

## Slide 16: Пробеги SRIM – торможение и пробеги ионов в веществе http://www.srim.org/

## Slide 17
изотоп | T1/2(лет) | λ(с-1) | Сi(Бк/мг) | МЗА(Бк) | CЭМ(Бк/мг) | M(мг) / класс |  | 
 |  |  |  |  |  | I | II | III
226Ra | 1.600∙103 | 1.373∙10-11 | 3.659∙107 | 1.0∙104 | 3.7∙106 | 27 < M | 0.027 < M < 27 | 0.0003 < M
233U | 1.592∙105 | 1.380∙10-13 | 3.567∙105 | 1.0∙104 | 3.6∙104 | 2800 < M | 2.8 < M < 2800 | 0.03 < M
238U | 4.468∙109 | 4.916∙10-18 | 1.244∙101 | 1.0∙103 | 1.2∙101 | 8.3∙106 < M | 8.3г < M < 8.3кг | 83 < M
237Np | 2.144∙106 | 1.024∙10-14 | 2.602∙104 | 1.0∙103 | 2.6∙104 | 3850 < M | 3.8 < M < 3850 | 0.04 < M
242Pu | 3.750∙105 | 5.857∙10-14 | 1.458∙105 | 1.0∙104 | 1.5∙104 | 6700 < M | 6.7 < M < 6700 | 0.07 < M
244Pu | 8.000∙107 | 2.745∙10-16 | 6.776∙102 | 1.0∙104 | 6.8∙101 | 6700* < M | 6.7 < M < 6700 | 0.07 < M
243Am | 7.370∙103 | 2.980∙10-12 | 7.386∙106 | 1.0∙103 | 7.4∙106 | 13 < M | 0.013 < M < 13 | 0.0001 < M
245Cm | 8.500∙103 | 2.584∙10-12 | 6.352∙106 | 1.0∙103 | 6.3∙106 | 16 < M | 0.016 < M < 16 | 0.0001 < M
248Cm | 3.400∙105 | 6.460∙10-14 | 1.569∙105 | 1.0∙103 | 1.6∙105 | 625 < M | 0.6 < M < 625 | 0.006 < M
250Cm | 9.700∙103 | 2.264∙10-12 | 5.454∙106 | 1.0∙103 | 5.5∙106 | 18 < M | 0.018 < M < 18 | 0.0002 < M
249Bk | 8.761∙10-1 | 2.507∙10-8 | 6.064∙1010 | 1.0∙106 | 6.1∙107 | 1.6 < M | 0.0016 < M < 1.6 | 0.000016 < M
249Cf | 3.506∙102 | 6.265∙10-11 | 1.515∙108 | 1.0∙103 | 1.5∙108 | 0.7 < M | 0.0007 < M < 0.7 | 0.000007 < M
251Cf | 8.980∙102 | 2.446∙10-11 | 5.869∙107 | 1.0∙103 | 5.9∙107 | 1.7 < M | 0.0017 < M < 1.7 | 0.000017 < M
Предельные количества мишенных материалов для работ по I, II и III классам
в соответствии с
"Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" и
"Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

## Slide 18: Мишени: радиационная безопасность

## Slide 19: Оценка пригодности сепаратора
Наличие сепаратора;
Способность разделить продукты;
Пробеги продуктов;
Работоспособность детекторов.
Заряды в вакууме:
V.S.Nikolaev & I.S.Dmitriev, Phys.Lett., 28A (1968) 277.
K. Shima, T. Ishihara & T. Mikumo Nucl. Instr. & Meth., 200 (1982) 605.
G. Schiwietz, P.L. Grande, Nucl. Instr. & Meth. B, 175 (2001) 125.
Заряды в газе:
Yu.Ts. Oganessian, et al., Phys. Rev. C, 64 (2001) 064309.
Рассеяние и торможение:
J.F. Ziegler, J.P. Biersack, U. Littmark. The stopping and range of ions in solids. V. 1, Pergamon press, 1985.

## Slide 20: Зарядовые распределения 199Po

## Slide 21: 48Ca + 244Pu → 292114*
Nucl. | Е(МeV) | Br (vac. Т∙m) | Br (He. Т∙м) | Br (H2. Т∙м) | V (cm/ns) | E/qvac (MV)
48Ca | 236 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 3.1 | 13.0
292114 | 38.8 | 0.79 | 2.0 | 2.18 | 0.51 | 2.0
244Pu | 129.7 | 0.83 | 1.65 | 1.49 | 1.0 | 4.2
4He | 67 |  | 1.2 |  | 5.7 | 
1H2 | 18.8 |  |  | 0.62 | 6.02 | 

## Slide 22: 86Kr + 180Hf → 266Hs*
Nucl. | Е(МeV) | Br (vac. Т∙m) | Br (He. Т∙m) | Br (H2. Т∙m) | V (cm/ns) | E/qvac (MV)
86Kr | 400 | 0.96 | 1.12 | 1.12 | 3.0 | 14.3
266Hs | 130 | 0.82 | 1.60 | 1.50 | 0.97 | 3.95
180Hf | 350 | 0.92 | 1.23 | 0.92 | 1.94 | 8.96
4He | 68.0 |  | 1.2 |  | 5.7 | 
1H2 | 18.2 |  |  | 0.6 | 5.9 | 

## Slide 23: 93Kr + 226Ra → 319124*
Nucl. | Е(МeV) | Br (vac. Т∙m) | Br (He. Т∙m) | Br (H2. Т∙m) | V (cm/ns) | E/qvac (MV)
93Kr | 447 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 15.0
319124 | 130 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3.85
226Ra | 313 | 0.89 | 1.36 | 1.1 | 1.6 | 7.3
4He | 70.6 |  | 1.2 |  | 5.8 | 
1H2 | 18.8 |  |  | 0.6 | 6.0 | 

## Slide 24: 136Xe + 136Xe → 272Hs*
Nucl. | Е(МeV) | Br (vac. Т∙m) | Br (He. Т∙m) | Br (H2. Т∙m) | V (cm/ns) | E/qvac (MV)
136Xe | 600 | 1.1 | 1.38 | 1.38 | 3.0 | 15.7
272Hs | 300 | 0.95 | 1.39 | 1.21 | 1.46 | 6.85
136Xe | 600 | 1.1 | 1.38 | 1.38 | 3.0 | 15.7
4He | 66.6 |  | 1.2 |  | 5.7 | 
1H2 | 17.4 |  |  | 0.6 | 6.0 | 

## Slide 25: Магнитные жёсткости 48Ca(E1/2= 236MeV) + 248Cm(300mg/cm2, CmO2) → 296116*

## Slide 26: Пригодны для синтеза
Селекторы скоростей;
Электростатические сепараторы;
Газонаполненные сепараторы.

## Slide 27: Фильтр скоростей «SHIP», GSI, Germany

## Slide 28: Электростатический сепаратор “VASSILISSA”

## Slide 29: Фильтр скоростей SHELS, ЛЯР, ОИЯИ

## Slide 30: Газонаполненный сепаратор (ЛЯР, ОИЯИ)
Compared with recoil separators operated as velocity or energy filters in a vacuum mode the additional auto-focusing of evaporation residues (EVR) in the gas gives the gas-filled separators certain advantages. After leaving the target or a charge reset foil EVRs keep their at least 3–5 charge states while passing through a “vacuum separator” and are distributed over a wide area in the focal plane. Gas-filled separators, in contrast, equilibrate the EVR charge states by charge exchange reactions with the gas and, as a result, the remaining “average” charge state leads to the desired smaller dispersion.

## Slide 31: Spectrometer for Heavy Atom and Nuclear Structure (SHANS), IMP, Lanzhou, China

## Slide 32
Separator | DGFRS | GARIS | RITU | BGS | TASCA | SHANS
Configuration | DQhQv | DQhQvD | QvDQhQv | QvDhD | DQhQv | QvDhQvQh
Deflection angle | 23º | 45º+10º | 25º | 70º | 30º | 52º
Bρ (max/T∙m) | 3.1 | 2.15 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9
Length (m) | 4.0 | 5.75 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 6.5
Dispersion (mm/% Bρ) | 7.5 | 9.7 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 7.3
GF-separators

## Slide 33: Газонаполненный сепаратор ГНС-2

## Slide 34: ГазоНаполненный сепаратор ГНС-2

## Slide 35: Преимущества газонаполненного сепаратора
Наличие газа – H2, He;
Высокий акцептанс по энергии и заряду;
Дополнительное охлаждение мишени конвекцией;
Простота конструкции;
Отсутствие высокого напряжения;
“низкая” стоимость.

## Slide 36: Cверхпроводящий соленоид GASSOL
где p – импульс частицы, L – длина соленоида, - среднее значение квадрата аксиальной компоненты магнитного поля.
Соленоид, таким образом, фокусирует частицы с различной магнитной жесткостью на разных расстояниях от мишени, что
позволяет реализовать следующую схему сепарации:
за счет заполнения газом внутреннего объема GASSOL, средние заряды остатков испарения (ОИ) и пучка становятся различными.
Из-за разности в магнитной жесткости ионы пучка и ОИ будут фокусироваться соленоидом на разном расстоянии согласно формуле выше.
Размещение стоппера в точке фокуса ионов пучка позволяет практически полностью собрать рассеянный пучок, тогда как лишь малая часть ОИ будет в нем потеряна.
Движущиеся по спиралевидным траекториям с большим радиусом, продукты полного слияния облетают стоппер и фокусируются в фокальной плоскости установки.
Газонаполненный сверхпроводящий магнитный соленоид, отделяющий продукты реакции полного слияния от рассеянных на мишени ионов пучка и продуктов фоновых реакций. В первом приближении соленоид действует как тонкая фокусирующая линза, с фокусным расстоянием:

## Slide 37
Разрушение мишеней
плавление;
распыление;
радиационные повреждения.

## Slide 38: Охлаждение мишени газом (снимки инфракрасной камерой)
10-6 mB
P=1.3 W
T=90-150oC
0.6 mB He
Р=2.7 W
Т=35-150оС

## Slide 39: Недостатки газонаполненного сепаратора
Наличие газа – H2, He;
Фон от лёгких высокоэнергичных частиц (15 – 60 MэВ);
Должен быть коротким (< 5 м) → трудно организовать защиту;
Необходимо входное окно или дифференциальная откачка;
Трудно организовать метку “прилёт извне”;
Непригоден для очень асимметричных реакций;
Непригоден для симметричных реакций;

## Slide 40: 22Ne + 238U → 260No*
Nucl | Е(МeV) | Br (vac. Т∙m) | Br (He, Т∙m) | Br (H2. Т∙m) | V (cm/ns) | E/qvac (MV)
22Ne | 112.4 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 3.14 | 11.7
260No | 9.5 | 0.74 | 1.82 | 2.45 | 0.26 | 0.99
238U | 34.8 | 0.72 | 1.89 | 2.01 | 0.53 | 1.93
4He | 58.5 |  | 1.1 |  | 5.3 | 
1H2 | 18.7 |  |  | 0.62 | 6.0 | 

## Slide 41: Gas filled separators for asymmetric combinations

## Slide 42: Настройка сепаратора
Оптика 1-ого порядка;
COSY;
GICOSY;
RAY-Trace;
TRANSPORT;
LISE++;
Собственные программы.

## Slide 43: Энергетические распределения продуктов реакции
48Ca + 238U(UF4) →283Cn +3n

## Slide 44: Угловые распределения продуктов реакции
48Ca + 238U(UF4) →283112 +3n

## Slide 45: Трансмиссия и выход 254No 208Pb(48Ca,2n)254No (FWHM=10.0 MeV→1.37 mg/cm2, σ =0.583 mg/cm2)

## Slide 46: GICOSY beam plot 22Ne(112 MeV) + 238U(met, 0.3 mg/cm2)→256No + 4n

## Slide 47: Сборка позиционно-чувствительных кремниевых детекторов
Позиционное разрешение: ±0.5 мм
Энергетическое разрешение: 15 кэВ (FWHM)

## Slide 48: Время-пролётные детекторы
Временное разрешение: 300 пс (FWHM)

## Slide 49
GABRIELA - Gamma Alpha Beta Recoil Investigation with the Electromagnetic Analyser
Детектор фокальной плоскости GABRIELA

## Slide 50: Система сбора и накопления данных установки “SHIP”

## Slide 51: Сбор данных
Разработка ЛЯР
ORNL

## Slide 52: Калибровка
Калибровка TOF;
«внешняя» калибровка – входные окна;
«внутренняя» – вылеты, суммирование,
калибровка b - g.

## Slide 53: E – TOF – distribution of 252No (48Ca + 206PbS)
TOF / channel
E / MeV

## Slide 54: Оформление результатов
Доклады на семинарах;
Издание препринта;
Доклады на конференциях;
Выбор журнала: правила оформления, деньги, сроки, доступность;
Защита диссертации.